# Модуль дистанционного запуска двигателя

# с функцией турботаймера

#### CAN-ASVT

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддерживаемые автомобили :

VW : Passat B6 (2005 м.г.) / Passat CC (2009 м.г.) / Passat B7 (2011 м.г.)

Golf V/V+ (2004 м.г.) / Golf VI/VI+ (2010 м.г.) / Touran (2003/2011 м.г.)

Jetta (2005/2011 м.г.) / Tiguan (2008/2011 м.г.) / Caddy (2004 м.г.)

### WWW.CARAUDIO.SU

# Назначение

Модуль дистанционного запуска двигателя с функцией турботаймера CAN-ASVT (далее модуль) предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона а/м по сигналам от дополнительно установленных систем (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.), а также позволяет управлять запуском двигателя от дополнительно установленной кнопки «ENGINE START/STOP». В модуле также предусмотрена возможность режима турботаймера – отсрочка глушения двигателя до 4,5 минут для охлаждения турбины и защиты двигателя с турбонаддувом от преждевременного износа и повреждений в результате тепловых ударов после длительной работы на повышенных оборотах.

- Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; управление модулем – 5 выводов-входов для запуска/глушения двигателя, управления центральным замком, запрета запуска и работы двигателя, управления от дополнительно установленной кнопки «ENGINE START/STOP»;  управление запуском и работой двигателя – 7 выводов, для подключения к замку зажигания а/м;  статус работы модуля – 4 вывода-выхода отрицательной полярности (открытый коллектор) – статус работы модуля, статус заведенного двигателя, статус несанкционированного открывания двери, движение а/м более 5 см после пуска двигателя.

Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя, необходимо встраивание в модуль штатного ключа зажигания для считывания чипа иммобилайзера. В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный(ые) ключ(и). Если модуль используется только как турботаймер (см. п.п. 3.5), встраивание ключа не требуется.

Порядок установки и подключения на VW Passat B6/CC/B7:

- Согласно инструкции по эксплуатации а/м вытащите из ключа-брелока 1 ключ-вставку 2. Сдвиньте и отщелкните торцевую часть 3. С помощью острого предмета расщелкните ключ 1 на две части и выньте батарейку 4. Соберите ключ-брелок в обратном порядке, не вставляя ключ-вставку 2.

- Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Вставьте ключ-брелок в рамку считывателя иммобилайзера и закрепите его на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Соберите модуль.

- Следуя иллюстрациям ниже, демонтируйте замок зажигания в следующей последовательности. Открутите два винта, и снимите кожух в пространстве ног водителя. Опустите шторку приемника ключа вниз. С помощью съемника отщелкните боковые защелки и снимите облицовку приемника ключа. Открутите винт крепления замка. Снимите замок выдавливанием внутрь обшивки. Отсоедините разъем от модуля замка зажигания.

- Скоммутируйте провода разъема модуля согласно схемы подключения (Рис.1).

- Установите блок замка зажигания на место. Подсоедините к нему штатный разъем.

- Установите модуль в скрытном месте, и вставьте в него разъем.

- Проверьте работу системы в целом.

Рис. 1. Схема подключения модуля  CAN-ASVT на VW Passat B6 / B7 / CC

Рис. 2.. Место подключения к датчику сцепления (7-й контакт разъема «Е») для а/м с многоразъемным блоком контроля бортовой сети

Рис. 3. Место подключения к датчику сцепления (30-й контакт)  и выключателю педали тормоза (17-й контакт) на бежевом соединителе для а/м с тремя 52-контактными разъемами на блоке контроля бортовой сети

Рис. 4. Место подключения к проводам датчика сцепления а/м Passat B7, Passat CC (за АКБ).

Порядок установки и подключения на VW Golf VI/Vi+, Touran, Tiguan, Jetta, Caddy:

- С помощью отвертки отщелкните крышку ключа-брелока, устанавливаемого в модуль, извлеките  батарейку, и защелкните крышку на место.

- Для большей секретности можно выпрессовать бородку ключа.

- Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Вставьте ключ-брелок в рамку считывателя иммобилайзера и закрепите его на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Соберите модуль.

- Следуя иллюстрациям ниже, демонтируйте облицовки рулевого блока и замка зажигания в следующей последовательности. Отщелкните верхнюю накладку. Открутите винт снизу нижней накладки. Повернув руль соответствующим образом поочередно открутите два фронтальных винта нижней накладки. Снимите нижнюю накладку.

- Снимите разъем с замка зажигания (показан стрелкой), а также другой разъем данного жгута с подрулевого блока (показан двумя стрелками).

- Скоммутируйте провода разъема модуля согласно схемы подключения (Рис.5).

- Подсоедините соответствующие разъемы к замку и к подрулевому блоку.

- Установите модуль в скрытном месте, и вставьте в него разъем.

- Проверьте работу системы в целом.

Рис. 5. Схема подключения модуля  CAN-ASVT на VW Golf VI/Vi+, Touran, Tiguan, Jetta, Caddy

Назначение и подключение выводов модуля:

| Назначение (полярность) | № контакта | Цвет провода | Подключение (Функция) |
| --- | --- | --- | --- |
| питание «+12В» | 11 | красный | к 30 клемме а/м (+12В) |
| питание «земля» | 1 | коричневый | к 31 клемме а/м (масса) |
| СAN Hi | 12 | желтый/зеленый | к оранжевому/зеленому проводу CAN-шины «комфорт» а/м |
| CAN Low | 2 | желтый | к оранжевому/коричневому проводу CAN-шины «комфорт» а/м |
| вход 1 (-/+) | 13 | фиолетовый | Запуск/глушение двигателя по импульсу/уровню |
| вход 2 (-) | 3 | черный | Глушение двигателя и запрет работы автозапуска |
| вход 3 (-) | 14 | белый | Открывание а/м |
| вход 4 (-) | 4 | оранжевый | Закрывание а/м |
| вход 5 (-) | 7 | синий | Кнопка «ENGINE START/STOP» |
| выход 1 (-) | 15 | серый | Статус работы автозапуска |
| выход 2 (-) | 5 | серый | Статус несанкционированного открывания двери |
| выход 3 (-) | 16 | серый | Статус работающего двигателя |
| выход 4 (-) | 6 | серый | Статус движения а/м более 5 см |
| вход замка 1 (+) | 17 | зеленый | +12 В замка зажигания постоянно (30 клемма) |
| вход замка 2 (+) | 19 | зеленый | +12 В вход зажигания с замка (15 клемма вход) |
| выход замка 1 (+) | 9 | зеленый | +12 В выход зажигания в а/м (15 клемма выход) |
| выход замка 2 (+) | 8 | зеленый | +12 В выход аксессуаров в а/м (S клемма) |
| выход замка 3 (+) | 18 | зеленый | +12 В выход стартера в а/м (50 клемма) |
| вход катушки иммобилайзера | 20 | желтый | Вход сигнала иммобилайзера |
| выход катушки иммобилайзера | 10 | желтый | Выход сигнала иммобилайзера |

- Работа модуля

  - Запуск двигателя

В модуле предусмотрено четыре возможных способов запуска двигателя.

- Подача положительного постоянного потенциала (+12В) на вход 1, при установленной перемычке 2-3 (Фото 2).

- Подача положительного импульса (+12В) длительностью 0.3-2 сек. на вход 1, при установленной перемычке 2-3 (Фото 2).

- Подача отрицательного постоянного потенциала (0 В) на вход 1, при установленной перемычке 1-2 (Фото 1).

- Подача отрицательного импульса (0В) длительностью 0.3-2 сек. на вход 1, при установленной перемычке 1-2 (Фото 1).

Запуск двигателя по вышеперечисленным вариантам осуществляется при соблюдении следующих условий :

  - Не включено зажигание и аксессуары.

  - Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 2).

  - Не нажата педаль тормоза.

  - Предварительно зарезервирован запуск двигателя для а/м с МКПП. *

* Для предотвращения пуска двигателя с включенной передачей на а/м с МКПП необходимо резервирование запуска, которое заключается в следующем. При работающем двигателе, после извлечения ключа из замка зажигания, двигатель продолжит работу. Далее, после открывания и закрывания водительской двери, двигатель будет заглушен и дальнейший запуск от модуля будет зарезервирован. Для отмены резервирования и глушения двигателя достаточно нажать педаль тормоза.

При наступлении одного из четырех вариантов запуска двигателя и соблюдении вышеперечисленных условий, модуль автозапуска выполняет следующие действия :

  - На Выходе 1 устанавливается отрицательный логический уровень ("земля").

  - Если а/м закрыт с включенной штатной сигнализацией, открываются "SAFE"-замки (блокираторы) дверей (двери остаются закрытыми), и отключается штатная сигнализация.

  - Разблокируется замок руля (для а/м Passat), включается зажигание, и выдерживается пауза 9 секунд для прогрева свечей накаливания дизельного двигателя.

  - Осуществляется пуск двигателя с работой стартера не более 6 секунд.

  - При успешном пуске (двигатель заведен) - на Выходе 3 устанавливается отрицательный логический уровень.

  - При неудачном пуске (двигатель не заведен) – выключается зажигание; блокируется руль (для а/м Passat); если до включения автозапуска, а/м был закрыт с включенной штатной сигнализацией, то закрываются "SAFE"-замки и вновь включается штатная сигнализация; на Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

Фото 1. Перемычка 1-2                                                 Фото 2. Перемычка 2-3

  - Работа и глушение двигателя

Внимание !  Во время работы двигателя от модуля, штатный брелок а/м становится не активным. В этом случае управление центральным замком возможно только от внешних устройств (брелок отдельно установленного ДУ, дополнительная сигнализация, GSM-модуль и др.) подачей отрицательного логического импульса на Вход 3 (открыть двери) или Вход 4 (закрыть двери).

Двигатель, заведенный модулем по одному из четырех способов, описанных выше, будет работать до появления следующих событий:

- Включено зажигание штатным ключом.

- Активен вход запрета работы автозапуска (Вход 2).

- Нажата педаль тормоза.

- Отключен положительный потенциал (+12В) на Входе 1, если двигатель запущен первым способом (пп 3.1).

- Подан положительный потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен вторым способом (пп 3.1).

- Отключен отрицательный потенциал (0В) на Входе 1, если двигатель запущен третьим способом (пп 3.1).

- Подан отрицательный потенциал (0В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен четвертым способом (пп 3.1).

- С момента запуска двигателя прошло 30 минут, если двигатель запущен вторым или четвертым  способом.

При появлении вышеперечисленных событий, модуль выполняет следующие действия:

  - Осуществляется глушение двигателя. *

  - Включается блокировка руля. *

  - Если до включения автозапуска, а/м был закрыт с включенной штатной сигнализацией, и в процессе работы автозапуска двери, капот и багажник не были открыты, то закрываются "SAFE"-замки и вновь включается штатная сигнализация. *

  - На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

* При появлении события 1 (включено зажигание штатным ключом), руль не блокируется, штатная сигнализация не включается, и двигатель продолжит работу от штатного ключа.

  - Функции входных и выходных каналов модуля

- "Вход 1 – запуск/глушение двигателя по импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств (см. п.п 3.1 и 3.2).

- "Вход 2 – запрет работы автозапуска" – активное состояние входа запрещает запуск и работу двигателя от модуля.

- "Вход 3 - открывание дверей" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит открывание центрального замка, кроме случая, когда а/м закрыт со штатного брелока.

- "Вход 4 - закрывание дверей" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит закрывание  центрального замка а/м с имитацией включенной штатной сигнализации (мигание светодиода на обивке водительской двери).

- "Вход 5 – кнопка «ENGINE START/STOP»" – альтернативное управление замком зажигания (включение зажигания, пуск и глушение двигателя) с помощью дополнительно установленной кнопки.

- "Выход 1 – статус работы автозапуска" – выход активен при управлении работой двигателя от модуля.

- "Выход 2 – статус несанкционированного открывания двери" – после закрывания центрального замка а/м любым способом выход станет активным при открывании центрального замка и/или открывании хотя бы одной двери (капота, багажника) любым способом, кроме открывания через вход 3 модуля. Выход будет оставаться активным до восстановления нарушения или до активации входа 3.

- "Выход 3 – статус работающего двигателя" – выход активен при заведенном двигателе.

- "Выход 4 – статус движения а/м более 5 см" – выход становится активным после включения зажигания и последующего движения а/м на расстояние более 5 см до выключения зажигания, кроме случая, когда зажигание включено с кнопки «ENGINE START/STOP» .

  - Работа модуля в режиме управления кнопкой «ENGINE START/STOP»

Для а/м VW Passat в модуле предусмотрена возможность альтернативного управления зажиганием и работой двигателя с помощью дополнительно установленной кнопки «ENGINE START/STOP» подключенной ко входу 5 (7-й контакт). Для реализации данной функции необходимо обеспечить защиту санкционированного доступа запуска двигателя с кнопки с помощью дополнительных систем управляющих входом 2 (запрет работы автозапуска).

Ниже представлена поэтапная работа системы от кнопки. Начальные условия – штатный ключ вынут, зажигание выключено, вход 2 (запрет работы автозапуска) не активен.

1-е нажатие кнопки – активирование выхода 1, разблокирование руля, включение аксессуаров.

2-е нажатие кнопки – включение зажигания.

3-е нажатие кнопки – выключение зажигания, аксессуаров, блокировка руля, деактивирование выхода 1.

Если при 2-ом или 3-ем нажатии будет нажата педаль тормоза, то сразу включится зажигание и произойдет запуск двигателя. Далее следующее нажатие заглушит двигатель или включится режим резервирования автозапуска для а/м с МКПП (см. п.п. 3.1).

Если на любом из этапов будет включено зажигание штатным ключом, система переведет управление на штатный ключ и будет деактивирован выход 1.

Если на любом из этапов станет активным вход 2, будет выключено зажигание, аксессуары, заблокируется руль и деактивируется выход 1.

  - Работа модуля в режиме турботаймера

Помимо автозапуска, в модуле предусмотрена также функция турботаймера. В первоначальном состоянии она выключена. Для ее включения необходимо при включенном зажигании подать питание на модуль (провода CAN-шины должны быть подключены) и не позднее чем через 10 секунд нажать кнопку закрывания а/м на водительской двери, при этом светодиод на водительской двери даст одну вспышку. Выключение функции происходит аналогично включению, только вместо кнопки закрывания надо нажать кнопку открывания, и светодиод даст две вспышки. Включенное или выключенное состояние функции сохраняется в энергонезависимой памяти, и не сбрасывается при отключении питания.

Работа турботаймера заключается в следующем. При работе двигателя на оборотах выше 1800 об./мин. включается прямой таймер  (на увеличение времени максимально до 4,5 минут) – режим нагревания турбины, а при уменьшении оборотов ниже 1800 об./мин. таймер переключается на обратный (на уменьшение времени до 0) – режим остывания турбины. Далее, после выключения зажигания ключом или с кнопки «ENGINE START/STOP», если значение таймера будет отлично от нуля, работа двигателя будет продолжена, и загорится светодиод на водительской двери, предупреждая о работе турботаймера. Двигатель будет работать в течении оставшегося времени таймера (максимально до 4,5 минут) при соблюдении ниже перечисленных условий:

  - Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 2).

  - Не нажата педаль тормоза.

Во время работы турботаймера, также как и при работе автозапуска, центральным замком а/м можно управлять только через входы модуля 3 и 4.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Ток нагрузки на выводах 5,6,15,16 | не более 300 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 3,4,7,13,14 | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 120х36х70 мм |

- Комплект поставки

- Модуль CAN-ASVT 		1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- Диод 1N4001 (1N4007)		4 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

ДЛЯ ЗАМЕТОК :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________